| 2010-01-25 | Datum/uppdragsbenämn |
| --- | --- |
| Norsk Friidrott Friidrottshallar | upprepas automatiskt i fot |

KOMMENTARER TILL BILDER 
OSLO 2010-01-25

Bild 1	IAAF Lay out 
a. Standardarena för tävling
b. Takhöjd min 9m
c. Läge för målkamera. 250 till bortre linje

Bild 2	Linköping Lay out (handboll, innebandy)
a. Olika typer av beläggning
b. Anpassad för tävling och träning
c. Kombigolv på delar av innerplan

Bild 3	IAAF måttplan
a. Multiradier 75m _3,60  och  22m _ 12,40
b. Tidigare klotoid _ svår att beräkna
c. Mått avser arena med sarg

Bild 4	IAAF Tvärsektion
a. Sarg på lutande yta
b. 20cm fritt utanför ytterbana
c. Höjdskillnad mellan bana och innerplan bör minimeras

Bild 5	IAAF Längdsektion
a. Problemet ligger i övergångar
b. Mjuka övergångar eftersträvas

Bild 6	Kommentarer lay out

Bild 7	Örebro kurva PLAN

a. Radie i princip enl IAAF men utan sarg
b. Övergångskurvor typ multiradie
c. Lutning i kurva= 12 grader

Bild 8	Örebro Kurva LÄNGDSEKTION och 				TVÄRSEKTION

- Långa vertikalradier, ca 140m  och 170m 
b.  ca 5% konstant stigning

Bild 9		Försättssida Golv

Bild 10	Princip_ yt- och punktelastiska

Bild 11	Princip_ kombielastiska

Bild 12	Golvtyper enl DIN 18032

Bild 13	Conica EPDM eller Polytan EPDM
a. Vattengenomsläpplig beläggning
b. Utomhus med struktur
c. Kan fås med varierande hårdhet
c. Denna typ finns även med bottenlager av svart 			SBR-gummi
d. Läggs på plats och får därför något varierande 			tjocklek

Bild 14	Conica SW eller Polytan
a. Tät beläggning
b. Samma typ utomhus 
c. Kan fås med varierande hårdhet
d. Läggs på plats och får därför något varierande 			tjocklek

Bild 15	Mondo Friidrott
a. Se upp med hårdheten på träningsbanor
b. Tät beläggning. I princip lika utomhusbamor
c. Stötupptagningsförmåga normalt träning ca 42%
    Tävlingsbeläggning 35%
d. Består av prefabricerade mattor.  Alltid samma 			tjocklek

Bild 16	Conica HSP,  Pulastik, Mondo Ramflex
a. Spikskosäker beläggning. Kombibeläggning
b. Tät yta på prefab-matta
c. Stötupptagningsförmåga ca 50 - 55%
d. Vertikal deformation  ca 3,0 mm

Bild 17	Krav enligt SS-EN 14 904: 2006

a. Jämför IAAF och normen särskilt deformation
b. För friidrott. Stabilt underlag _ Svikt bör ej variera
c. Stor deformation _ fot ner i beläggning - risk vid vridning

Bild 18	Riktvärden för egenskaper för olika sporter

Observera att angivna värden är riktvärden som skall 	värderas i varje projekt

2010-01-25

Rickard Bryborn